## Slide 1: 펄어비스 인재양성 프로젝트
소프트웨어융합학과 2018103258 임형준

## Slide 2: 개요
주제 선정
타겟 논문 및 코드 분석
진행 상황
앞으로의 방향성

## Slide 3: 주제 선정
게임 이용자들은 넓은 맵에 존재하는 다양한 물체들과 상호작용을 원함
그러나 아직까지 게임 내에서 상호작용이 가능한 물체는 제한적
  부서질 수 있을 듯한 물체이지만 실제로 부서지지 않는 물체
  부서지기는 하지만 계속해서 같은 모습으로 부서지는 물체
  미리 정해진 방식, 들어오는 힘과 무관하게 부서지는 물체
survey

## Slide 4: 주제 선정
게임 내 많은 물체들과 상호작용에 있어 사실적인 파괴 시뮬레이션 구현이 목표
구현 목표
다양한 방향과 힘을 가지는 충격에 대한 적절한 파괴 시뮬레이션을 통해 게임 내의 사실적인 상호작용 구현
논문 소개 영상에 등장하는 시뮬레이션 모습

## Slide 5: 타겟 논문 및 코드 분석
타겟 논문 <Fracture Modes for Realtime Destruction>
Abstract
  물체의 진동, 탄성 모드를 통해 물체의 약한 부위를 찾아내어 pre-fracture mode를 미리 계산
  Pre-fractured mode를 이용하여 runtime impact dependent fracture pattern 생성
이전 방식과의 차이점
  random Voronoi 방식 사용 / impact dependent 하지 못함
타겟 논문 – Fracture Modes for Realtime Destruction

## Slide 6: 타겟 논문 및 코드 분석
논문의 특징
  pre-fracture mode는 runtime이 아닌 시점에 미리 계산
  계산 결과를 이용하여 cost가 많이 드는 작업을 runtime에 하지 않도록 함
  Simple nested cages
  Impact vector 의 간소화
기존 게임의 파괴 시뮬레이션은 성능의 문제로 실시간 계산 방식 사용하지 않음
그러나 논문 기술을 이용하면 실시간 시뮬레이션이 가능할 것
타겟 논문 – Fracture Modes for Realtime Destruction

## Slide 7: 타겟 논문 및 코드 분석
Precompute a given shape’s fracture modes
  Triangle mesh -> Tertrahedralization
  사면체화 된 mesh의 nodes, elements 이용 -> fracture_modes 생성
  compute_modes() 실행
Impact-dependent fracture
  contact point, direction 설정 (impact_projection‘s parameters)
  Impact_projection() 실행
코드 분석

## Slide 8: 진행 상황
Compute Mode (not runtime)
  1235 vertices, 3906 tetrahedra
  Average time for compute each modes : 0.797 seconds
  Impact precomputation : 62 seconds
논문 코드 실행
Impact Projection (runtime)
  파괴될 mesh의 모습 / cage 모드에 대한 impact projection 결과 / cage mesh에 스칼라 필드로 impact 표현
0.001 seconds for 4 pieces
  0.001 seconds for 7 pieces
20 unique fracture modes

## Slide 9: 진행 상황
언리얼 python + 논문 코드 연동
문제점
  언리얼에서 코드를 실행은 했지만 실행 이후 계산된 결과를 언리얼에서 이용할 방법을 찾지 못함
  Numpy나 라이브러리를 통한 계산값 저장의 문제
  Runtime에는 언리얼의 파이썬 사용 어려움
compute_modes()
  해당 함수의 연산 결과를 받을 방법 찾아야 함
  언리얼로 해당 값을 옮기기
언리얼 python 연동
computes mode 결과
nodes, elements 출력결과

## Slide 10: 진행 상황
현재 impact_projection 코드 C++로 구현 중
언리얼 파괴 시뮬레이션 Chaos system을 이용해서 구현 예정
파이썬 코드의 numpy, matrix 연산 처리를 언리얼 Chaos system의 방식을 이용해서 처리할 예정
언리얼 Chaos 이용
unreal code 분석
C++로 impact_projection함수 구현 중

## Slide 11: 진행 상황
Impact projection의 매개변수 값 출력
언리얼 구현
Impact projection 함수에 매개변수 대입

## Slide 12: 앞으로의 방향성
기존의 방식
  미리 부서지는 모습을 정해두고 runtime에 해당 모습을 시뮬레이션 하는 씬은 어색함을 느낄 수 있음
  게임 내의 모든 물체에 대해서 부서지는 모습을 미리 구현해두는 것은 어려움
논문의 방식
  Runtime에 들어오는 impact에 대하여 실시간으로 파괴될 mesh를 만들어주기 때문에 어색함이 적어질 것
  기존의 방식보다 적은 cost로 실행되기 때문에 더 많은 물체에 적용할 수 있을 것
  runtime에 필요한 연산이 거의 없기 때문에 성능의 향상도 있을 것

## Slide 13: 앞으로의 방향성
언리얼 기본 fracture 방식:
미리 부서지는 모양과 방식을 정하는 결정
물체의 약한 부위에 상관없이 랜덤한 fracture pattern
Runtime이 아닐 때 파괴 될 물체의 특성을 지정하는 방식

## Slide 14: 앞으로의 방향성
구현하고자 하는 방식:
구현이 완료되었을 때 예상되는 씬 – 다양한 방향에 대한 처리
추가적인 예시
  광석을 캐는 씬에서 충격을 가한 방향과 힘에 대하여 적합한 파괴 시뮬레이션
  폭탄을 통해 광석을 캘 때는 강하고 광범위한 impact 발생
  곡괭이로 광석을 캘 때는 폭탄보다 다양한 방향과 작은 impact가 발생
  다양한 상황에 적합한 시뮬레이션 구현
실시간에 오는 충격 (다양한 방향과 힘)에 대하여 같은 mesh 이지만 다르게 부서지도록 구현